追踪linux内核启动
预备工具：qemu,gdb,linux内核源码
qemu:虚拟操作系统模拟器 ，在GNU/Linux平台上使用广泛，有高速度及跨平台的特性，通过KQEMU这个闭源的加速器，QEMU能模拟至接近真实电脑的速度
gdb:强大的UNIX下的程序调试工具,相比比图形界面方式的调试器，优点在于具有修复网络断点以及恢复链接等功能

具体操作及结果
$ sudo apt-get install qemu
下载最新版本的qemu

下载Linux内核源码
$ tar
$ make
解压、编译

cd进入源码文件夹
$ qemu-system-x86_64 -kernel arch/x86/boot/bzImage -append nokasir -S
运行 qemu+内核型号 -kernel +路径 -append nokasir 关闭kasir 这样内核会在解压时解压缩到内存的固定位置，否则会解压到内存的随机内存地址 -S 是freeze CPU startup 暂停运行，否则会一直运行
此时会出来一个黑色qemu[Stopped]的显示界面，无任何内容，此时通过ctrl +alt +1与ctrl+alt+2切换
ctrl +alt +1是屏幕输出，ctrl +alt +2是qemu控制台
在qemu控制台下
(qemu) gdbserver 1234
(qemu) gdbserver tcp::1234
打开另一个终端

开始gdb调试：
cd到内核源码的文件夹
$ gdb vmlinux
启动调试
(gdb) target remote localhost:1234
于是可以开始使用gdb编译内核了
(gdb) b start_kernel
 set breakpoints,运行到start_kernel函数，还未开始执行
(gdb) c
continue
(gdb) n
next
(gdb) delete
删除所加所有断点
(gdb) b console_init
(gdb) finish
执行完当前函数（此处为console_init）
(gdb) list
输出10行代码

启动
按下电源键，主板发送信号给电源，而电源收到信号后会给电脑供应合适的电量。一旦主板收到了电源备妥信号，它会尝试启动 CPU 。CPU 则复位寄存器的所有数据，并设置每个寄存器的预定值
处理器开始在实模式工作。在实模式下寻址：用CS:IP找到指向BIOS入口点。
BIOS开始工作，初始化和检查硬件之后，需要寻找到一个可引导设备。因为是硬盘，所以找引导扇区，且必须是0x55 和 0xaa结尾，这样设备才知道这是一个可引导设备。
从启动扇区的代码被执行开始，BIOS 就将系统的控制权转移给了引导程序。引导程序计算出最大物理地址，这个地址被映射到ROM，也就是说，CPU 执行的第一条指令来自于 ROM，而不是RAM。
引导程序进行一些初始化后，跳转到core.image，然后引导到内存中，然后main函数将被调用，初始化控制台，计算模块基地址，设置 root 设备，读取 grub 配置文件，加载模块，最后，置于normal模式。开始引导操作系统。
进入内核，设置内核，启动内存管理，进程管理等。需要_start函数，完成包括将所有段寄存器的值设置成一样的内容、设置堆栈 、设置 bss （静态变量区）、跳转到 main.c 开始执行代码
内核将CPU切换到保护模式运行，因为在实模式下，系统能够访问的内存非常有限，且保护模式提供了2种完全不同的内存管理机制：段式内存管理;内存分页。

main.c中函数调用：
copy_boot_params();
1,将header.S中定义的 hdr 结构中的内容拷贝到 boot_params 结构的字段 struct setup_header hdr 中。2,如果内核是通过老的命令行协议运行起来的，那么就更新内核的命令行指针。
console_init();
控制台的初始化。
init_heap();
堆初始化。
set_bios_mode();
选择cpu模式，有的版本此函数为validate_cpu();
detect_memory();
内存分布侦测
keyboard_init();
键盘初始化
query_ist();
query_apm_bios();
query_edd();
系统参数查询，分别为ISE，APM，EDD
set_video();
显示模式的初始化
go_to_protected_mode();
进入保护模式
realmode_switch_hook();
在离开实模式之前hook，且禁止NMI中断
reset_coprocessor();
重置协处理器
mask_all_interrupts();
屏蔽PIC中的所有中断
setup_idt();
设置中断描述符idt
setup_gdt();
设置全局描述符表gdt
protected_mode_jump(boot_params.hdr.code32_start,
        (u32)&boot_params + (ds() << 4));
从实模式进入保护模式，通过一个长跳转进入 32 位代码

最后的引导
找到 32 位入口点后，进行一系列操作后进入长模式，即64位模式（因为此段都是汇编，所以没有细看）
arch/x86/kernel/head_64.S
内核解压缩，放入内存，并保存Linux内核入口点

到达内核入口前的准备
通过对Linux 内核的物理基址 - 0x1000000和虚拟基址 - 0xffffffff81000000进行计算得到startup_64 的地址，并进行对齐检查
修正页表基地址
对初期页表进行 Identity 映射的初始化
检查CPU是否支持 NX 位
切换到一个新的内核空间描述符等
初期中断和异常处理
CPU使用特殊结构：中断描述符表（IDT）来处理中断
初始化内存页
等一系列初始化工作

start_kerner
set_task_stack_end_magic(&init_task);
创建0号进程
smp_setup_processor_id();
针对SMP处理器，用于获取当前CPU的硬件ID，如果不是多核，函数为空
debug_objects_early_init();
初始化哈希桶(hash buckers)并将static object和pool object放入poll列表，这样堆栈就可以操作了
cgroup_init_early();
控制组的早期初始化
local_irq_disable();
关闭当前CPU的所有中断响应，操作CPSR寄存器
boot_cpu_init();
激活当前CPU
page_address_init();
初始化高端内存的映射表
pr_notice("%s", linux_banner);
输出各种信息
setup_arch(&command_line);
内核架构相关初始化函数
add_latent_entropy();
add_device_randomness(command_line, strlen(command_line));
boot_init_stack_canary();
mm_init_cpumask(&init_mm);
初始化代表内核本身内存使用的管理结构体，定义kernel的内存空间
setup_command_line(command_line);
对 command_line进行备份保存
setup_nr_cpu_ids();
设置 nr_cpu_ids的个数
setup_per_cpu_areas();
为系统中每个 per_cpu变量申请空间，同时拷贝初始化段里数据
boot_cpu_state_init();
smp_prepare_boot_cpu();
为SMP系统里引导CPU进行准备工作
build_all_zonelists(NULL);
设置内存管理相关节点和其中的内存域数据结构，以完成内存管理子系统的初始化，并设置bootmem分配器
page_alloc_init();
设置内存页分配通知器
pr_notice("Kernel command line: %s\n", boot_command_line);
输出命令参数到显示终端
parse_early_param();
对传入内核参数进行解释
jump_label_init();
setup_log_buf(0);
使用bootmem分配一个记录启动信息的缓冲区
vfs_caches_init_early();
前期虚拟文件系统的缓存初始化
sort_main_extable();
对内核异常表按照异常向量号大小进行排序，以便加速访问
trap_init();
对内核陷阱异常进行初始化
mm_init();
标记可以使用的内存，并且告诉系统有多少内存可以使用
ftrace_init();
sched_init();
对进程调度器的数据结构进行初始化，创建运行队列，设置当前任务的空线程，当前任务的调度策略为CFS调度器
preempt_disable();
关闭优先级调度：由于每个进程任务都有优先级，目前系统还没完全初始化，还不能打开优先级调度
radix_tree_init();
内核radix树算法初始化
housekeeping_init();
workqueue_init_early();
rcu_init();
trace_init();
context_tracking_init();
early_irq_init();
前期外部中断描述符初始化，主要初始化数据结构
init_IRQ();
对应架构特定的中断初始化函数
tick_init();
rcu_init_nohz();
init_timers();
初始化引导CPU的时钟相关的数据结构，注册时钟的回调函数，当时钟到达时可以回调时钟处理函数，最后初始化时钟软件中断处理
hrtimers_init();
初始化高精度的定时器，并设置回调函数
softirq_init();
初始化软件中断，软件中断与硬件中断区别就是中断发生时，软件中断是使用线程来监视中断信号，而硬件中断是使用CPU硬件来监视中断
timekeeping_init();
初始化系统时钟计时，并初始化内核里与时钟计时相关的变量
time_init();
初始化系统时钟
sched_clock_postinit();
printk_safe_init();
perf_event_init();
profile_init();
分配内核性能统计保存的内存，以便统计的性能变量可以保存到这里
call_function_init();
初始化所有CPU的call_singel_queue同时注册CPU热插播通知函数到CPU通知链中
WARN(!irqs_disabled(), "Interrupts were enabled early\n");
local_irq_enable();
打开本CPU的中断，对应前面的local_irq_disable()
kmem_cache_init_late();
内核内存缓存的后期初始化，完成后即可使用通用内存缓存
console_init();
初始化控制台，此函数之后就可以输出内容到控制台了，此前只能写到缓冲区
page_ext_init();
初始化容器组的页面内存分配
kmemleak_init();
内核内存泄漏检测机制初始化
debug_objects_mem_init();
setup_per_cpu_pageset();
创建每个CPU的高速缓存集合数组并初始化，此前只有启动页组
numa_policy_init();
初始化NUMA的内存访问策略
acpi_early_init();
calibrate_delay();
计算CPU需要校准的执行时间
pid_idr_init();
进程位图初始化
anon_vma_init();
初始化反向2映射的匿名内存，提供反向查找内存的结构指针位置，快速的回收内存
thread_stack_cache_init();
线程信息的缓存初始化
cred_init();
任务信用系统初始化
fork_init();
根据当前物理内存计算出可以创建进程（线程）的最大数量，并进行进程环境初始化，为task_struct分配空间
proc_caches_init();
进程缓存初始化，为进程初始化创建机制所需的其他数据结构申请空间
buffer_init();
初始化文件系统的缓冲区，并计算最大可以使用的文件缓存
key_init();
初始化内核安全键管理列表的结构，内核密钥管理系统
security_init();
初始化内核安全管理框架，以便提供访问文件/登录等权限
dbg_late_init();
内核调试系统后期初始化
vfs_caches_init();
虚拟文件系统进行缓存初始化，提高虚拟文件系统的访问速度
pagecache_init();
signals_init();
初始化信号队列缓存信号处理系统
proc_root_init();
初始化系统进程文件系统，主要提供内核与用户进行交互的平台，方便用户实时查看进程的信息
nsfs_init();
cpuset_init();
初始化CPUSET，CPUSET主要为控制组提供CPU内存节点的管理的结构
cgroup_init();
进程控制组正式初始化，主要用来为进程和其他子程提供性能控制
taskstats_init_early();
任务状态早期初始化，为结构体获取高速缓存，并初始化互斥机制
delayacct_init();
初始化任务延迟机制、每个任务的延迟计数
check_bugs();
检查CPU配置、FPU等是否非法使用不具备的功能，检查CPUBUG
acpi_subsystem_init();
初始化ACPI电源管理
arch_post_acpi_subsys_init();
sfi_init_late();
SFI初始程序晚期设置函数
rest_init();
剩余的初始化

重要步骤举例：
setup_arch(&command_line);
内核架构相关初始化函数
位于arch/x86/kernel/setup.c
函数解析内核的段_text和_data
memblock_reserve(__pa_symbol(_text),
        (unsigned long)__bss_stop - (unsigned long)_text);
通过__pa_symbol宏指令来获取符号表_text段中的物理地址，调用 __phys_reloc_hide 宏指令来填充参数；对内存页进行分配
early_reserve_initrd();
保留替换内核的text和data段用来初始化initrd，此函数获取RAM DISK的基地址以及大小以及大小加偏移。
olpc_ofw_detect();
检测系统是否支持 One Laptop Per Child support
early_trap_init();
初始化调试功能
调用的函数需要三个参数：中断号，中断/异常处理函数的基地址，在非屏蔽中断等类似事件中切换新的特殊栈的特性名称
set_intr_gate_ist(X86_TRAP_DB, &debug, DEBUG_STACK);
把 dpl 和 ist 置为 0 来调用 _set_gate
set_system_intr_gate_ist(X86_TRAP_BP, &int3, DEBUG_STACK);
把 dpl 设置为优先级最低的 0x3。 当中断发生时，硬件加载这个描述符，然后硬件根据 IST 的值自动设置新的栈指针。 之后激活对应的中断处理函数。所有的特殊内核栈会在 cpu_init 函数中设置好
load_idt(&idt_descr);
当#DB和#BP门向idt_descr有写操作时，调用此函数来执行ldtr指令来重新加载 IDT 表
early_ioremap_init();
初始化早期的 ioremap，把 I/O 内存映射到内核地址空间以方便读取
ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
这段代码用来获取根设备的主次设备号。后面 initrd 会通过 do_mount_root 函数挂载到这个根设备上。其中主设备号用来识别和这个设备有关的驱动。 次设备号用来表示使用该驱动的各设备
screen_info = boot_params.screen_info;
edid_info = boot_params.edid_info;
apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
ist_info = boot_params.ist_info;
saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
bootloader_version = bootloader_type & 0xf;
bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
设置与显示屏有关的参数（目前有行、列，视频页等）与拓展显示识别数据，视频模式，引导启动器类型等参数
e820__memory_setup();
设置内存映射
parse_setup_data();
解析 setup_data，并且把 BIOS的EDD信息复制到安全的地方（setup_data 是内核启动头中包含的字段）
mpx_mm_init(&init_mm);
完成 Intel 内存保护扩展的初始化
x86_configure_nx();
检查 CPU 是否支持 NX-bit，以及是否被禁用
parse_early_param();
定义了两个静态变量。第一个检查parse_early_param已经调用，第二个是内核命令行的临时存储
x86_report_nx
已经用x86_configure_nx设置了NX位，故此函数仅显示有关NX的信息
memblock_x86_reserve_range_setup_data();
为setup_data和setup_data的保留内存块重新映射内存
if (acpi_mps_check()) {
#ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
        disable_apic = 1;
#endif
        setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
    }
if条件中int __init acpi_mps_check(void)检查了内置的MPS或多处理器规格表。如果CONFIG_X86_LOCAL_APIC被设置并且CONFIG_x86_MPPAARSE未被设置，那么如果命令行选项之一acpi = off，acpi = noirq或pci = noacpi传递给内核，acpi_mps_check会打印警告消息。 如果acpi_mps_check返回1，则意味着我们禁用本地APIC并使用setup_clear_cpu_cap宏清除当前CPU中的X86_FEATURE_APIC位
 if (pci_early_dump_regs)
        early_dump_pci_devices();
e820__reserve_setup_data();
……
e820_add_kernel_range();
与可用内存和e820相关，第二个函数获取内核开始和结束的物理地址
dmi_scan_machine();
dmi_memdev_walk();
通过桌面管理界面和以下功能获取所有有关计算机的信息
find_smp_config();
解析SMP配置
early_alloc_pgt_buf();
为早期阶段分配页表缓冲区，页面缓冲区将被放置在brk区域
memblock_set_current_limit(ISA_END_ADDRESS);
设置memblock分配的限制
reserve_real_mode();
从蹦床到实模式（用于重启等）保留从0x0到1兆字节的低内存
trim_platform_memory_ranges();
从0x20050000，0x20110000等开始修剪特定内存区域
trim_low_memory_range();
保留memblock中的前4 KB页面
init_mem_mapping();
重建直接内存映射并设置物理内存在PAGE_OFFSET上的直接映射
early_trap_pf_init();
设置#PF处理程序
setup_log_buf(1);
设置内核循环缓冲区及其长度
reserve_initrd();
从initrd的基地址和结束地址的定义开始，并检查initrd是否由引导加载程序提供
获取直接内存区域的映射大小，并检查initrd的大小
io_delay_init();
检查io_delay_override变量并覆盖I / O延迟端口
acpi_boot_table_init();
dma_contiguous_reserve(max_pfn_mapped << PAGE_SHIFT);
为Direct存储器访问分配区域
memblock_find_dma_reserve();
对DMA区域中的保留页面进行计数。 这部分不会涵盖CMA和DMA的所有细节，因为它们很大
x86_init.paging.pagetable_init();
初始化稀疏内存和区域大小
sync_initial_page_table();
get_smp_config();
定义了一个指向多处理器浮点指针结构的指针--mpf，并做了一些检查
io_apic_init_mappings();
设置了本地APIC的地址
x86_init.resources.reserve_resources();
保留DMA，TIMER，FPU等标准I / O资源
最后，返回init/main.c